## Slide 11
1.4.1 Ipotesi
Ogni problema diventa complesso se si considerano le situazioni reali. Diventa molto difficile analizzare il problema con tali complessità. Al fine di semplificare il problema, vengono fatte alcune ipotesi. Nell'analisi presente vengono fatte le seguenti ipotesi:
- Gli pneumatici vengono considerati come molle lineari.
- La massa del motore, del cambio e degli altri componenti viene concentrata e posizionata esattamente nel centro di gravità dei nodi.

## Slide 15
Diagramma del taglio

## Slide 16
Diagramma del momento flettente

## Slide 37
Le travi possono essere vincolate in vari modi.
I piu’ comuni sono l’appoggio (cerniera), tramite un carrello, o tramite un incastro.
L’appoggio impedisce lo spostamento, ma consente la rotazione
Il carrello consente, oltre alla traslazione, la rotazione.

## Slide 38
Per molteplicita’ del vincolo si intende il numero di equazioni che il vincolo impone. Negli esempi mostrati:
Appoggio->molteplicita’ 2
Carrello->molteplicita` 1
Incastro->molteplicita’ 3

## Slide 39
Per poter impedire spostamenti verticali il carrello deve poter esercitare una forza verticale arbitraria. Tale forza non e` tuttavia nota a priori.

## Slide 40
Analogamente, per impedire sia spostamenti verticali che orizzontali, la cerniera deve poter esercitare una forza orizzontale e una verticale, entrambe arbitrarie.
Oltre a forze arbitrarie, l’incastro deve poter esercitare un momento.

## Slide 41
Im generale, un vincolo esercita tanti tipi di forze quanti sono I gradi di liberta’ da esso soppressi.

## Slide 43: Caratteristiche della sollecitazione
La forza di taglio e il momento flettente sono dette “caratteristiche della sollecitazione”.
Nella letteratura tecnica italiana, la forza di taglio e’ convenzionalmente considerata positiva se tende a far ruotare in senso orario la porzione di trave alla quale e’ applicata.
Il momento flettente e` positivo se tende le fibre inferiori della struttura