## Slide 1: Travature reticolari

## Slide 2: Travature reticolari

## Slide 3
Le strutture reticolari sono spesso assemblate utilizzando in modo ripetitivo un modulo. Cio’ le rende particolarmente economiche.
Inoltre, come vedremo, permettono di sfruttare il materiale in modo ottimale, minimizzandone l’impiego, ottimizzando il rapporto tra peso e capacita’ portante.

## Slide 4
Il tetto a traliccio della basilica di San Pietro, Roma, risalente al IV secolo. La struttura triangolare delle travi della navata principale è in gran parte autosostenuta, poiché le forze vengono trasmesse lungo le travi anziché agire trasversalmente su di esse.

## Slide 5: Cos’e’ una travatura reticolare (traliccio)
La prima ipotesi che deve essere soddisfatta da una travatura reticolare e’ che ciascuno degli elementi che la costituisce sia collegato al resto della struttura da giunzioni assimilabili a cerniere

## Slide 6: Cos’e’ una travatura reticolare
La seconda ipotesi che deve essere verificata e’ che la struttura sia caricata solo in corrispondenza delle cerniere.

## Slide 7: Cos’e’ una travatura reticolare
Grazie alle ipotesi fatte, ogni elemento della trave e’ soggetto solo a forze applicate agli estremi (carichi o reazioni vincolari). Di conseguenza in ogni elemento si instaura esclusivamente una sollecitazione assiale. Pertanto, ogni elemento e’ teso oppure compresso.

## Slide 8: Cos’e’ una travatura reticolare
Spesso gli elementi sono collegati con delle piastre di rinforzo, piuttosto che con delle cerniere. Tuttavia, se gli elementi convergono tutti in un punto queste connessioni possono essere trattate come cerniere.

## Slide 9: Differenza tra travatura reticolare e telaio
A differenza delle travature reticolari (sinistra), nei telai (destra) le giunzioni possono essere degli incastri, e i carichi possono essese applicati ovunque. Ne risulta che in generale le aste non sono soggette esclusivamente a forza assiale

## Slide 10: Modularita`
Notes: Uno dei vantaggi delle travature reticolari e’ la lor modularita`.
- L’element fondamentale di una travatura reticolare piana e` il triangolo, che e’ una struttura sia staticamente che cinematicamente determinata.
- Si noti che aggiungendo un elemento si ottiene un quadrilatero articolato, che e’ una struttura internamente labile.

## Slide 11: Tipi di capriate
Notes: Esistono molti modi diversi per costruire un traliccio, ma ci sono alcuni progetti di tralicci particolarmente popolari che vedrai ancora e ancora, e quindi sono indicati con nomi specifici
Quella mostrata in alto a sinistra è una capriata Fink, ma ce ne sono molte altre, come puoi vedere qui.

## Slide 12
Notes: Questi sono tralicci piani e possono essere analizzati con I metodi della statica dei sistemi piani

## Slide 13
Questo video mostra come una travatura reticolare spaziale possa essere trattata come una travatura piana.

## Slide 14: Metodo dei nodi
L’osservazione fondamentale alla base dei metodi di calcolo delle travature reticolari e’ il fatto che, poiche’ su ogni elemento agiscono esclusivamente due forze, queste devo essere tra loro allineate
Il metodo dei nodi si basa sull’imporre l’equilibrio di ciascun nodo, richiedendo che la somma vettoriale dei carichi e delle forze esercitate dalle aste su ciascun nodo sia zero.

## Slide 15: Metodo dei nodi
Quindi, l’equilibrio di ogni nodo fornisce due equazioni scalari tra loro indipendenti

## Slide 16: Analisi delle travature reticolari
I due metodi piu` comuni per l’analisi di travature reticolari sono
  Il metodo dei nodi
  Il metodo delle sezioni

## Slide 17: Metodo dei nodi
Illustreremo il metodo dei nodi con l’esempio in figura.
Si tratta di un traliccio simmetrico caricato simmetricamente, vincolato nel punto A con una cerniera e nel punto B con un

## Slide 18
Passo 1: determiniamo le reazioni vincolari

## Slide 19
Il passo successivo è pensare che i nodi di collegamento tra le aste siano dei punti materiali. Questi punti sono soggetti, oltre che alle forze nodali, alle forze esercitate dalle aste.
Tali forze, per quanto visto, devono essere necessariamente dirette lungo gli assi delle aste che le trasmettono.

## Slide 20: Animazione: equilibrio del nodo

## Slide 21
Consideriamo il nodo A.
Imponendo l’equilibrio lungo la direzione verticale troviamo la condizione

## Slide 22
Imponendo l’equilibrio lungo la direzione orizzontale otteniamo
=0
Ne segue

## Slide 25
Imponendo l’equilibrio lungo la direzione orizzontale si trova

## Slide 26
Dalla simmetria del problema possiamo determinare le forze nei nodi D e E, e da questi quelle sul nodo C

## Slide 27
In rosso sono indicate le aste compresse e in turchino quelle tese

## Slide 28
Elementi scarichi
Puo’ verificarsi che alcuni elementi della struttura siano scarichi.
Ad esempio, nel caso di un nodo scarico in cui convergano tre elementi, due dei quali paralleli.
In questo caso, la tensione dell’asta obliqua deve essere nulla per garantire l’equilibrio lungo la direzione verticale.

## Slide 29
Elementi scarichi
Si hanno elementi scarichi anche nel caso di due elementi non paralleli convergenti in un nodo scarico. Anche in questo caso, l’equilibrio impone l’annullarsi delle tensioni nei due elementi

## Slide 30
Elementi scarichi
Nella struttura in figura, le aste che convergono nel nodo indicato sono scariche.
Analogamente, e’ scarico l’elemento verticale che converge nel nodo indicato nella seconda figura.
Quindi rimuovendo gli elementi scarichi l’equilibrio della struttura e’ ancora possible. Tuttavia, si tratta di un equilibrio instabile.

## Slide 31: Metodo delle sezioni

## Slide 32
Imponendo l’annullarsi della risultante delle forze orizzontali si trova
Imponendo l’annullarsi del momento risultante rispetto al punto A scriviamo:
Troviamo
Per determinare possiamo, in alternativa, imporre l’equilibrio lungo la direzione verticale.
Scriviamo
Troviamo

## Slide 33
Una volta determinate le reazioni vincolari, procediamo adoperando il metodo delle sezioni
Pratichiamo un taglio lungo una sezione attraversata da al piu’ tre aste.
Imponiamo l’equilibrio lungo la direzione verticale , ottenendo:
Imponiamo l’equilibrio dei momenti attorno al polo F:
Troviamo:
Procedendo in modo analogo si trovano le altre reazioni vincolari.