## Slide 3
La meccanica dei materiali è un ramo della meccanica che studia gli effetti interni di stress e deformazione in un corpo solido. Lo stress è associato alla resistenza del materiale di cui è fatto il corpo, mentre la deformazione è una misura della variazione di forma del corpo. Una comprensione approfondita dei fondamenti di questo argomento è di vitale importanza per la progettazione di qualsiasi macchina o struttura, perché molte delle formule e regole di progettazione citate nei codici di ingegneria si basano sui principi di questa materia.

## Slide 5
1.2 EQUILIBRIO DI UN DEFORMABILE
CORPO
Poiché la statica gioca un ruolo importante sia nello sviluppo che nell'applicazione della meccanica dei materiali, è molto importante avere una buona conoscenza dei suoi fondamenti. Per questo motivo passeremo ora in rassegna alcuni dei principi fondamentali della statica che verranno utilizzati in tutto il testo.
Carichi. Un corpo può essere soggetto sia a carichi superficiali che a forze di volume. I carichi superficiali che agiscono su una piccola area di contatto sono rappresentati da forze concentrate, mentre i carichi distribuiti agiscono su una superficie maggiore del corpo. Quando il carico è complanare, come in Fig. 1-1a, allora una forza risultante di un carico distribuito è uguale all'area sotto il diagramma di carico distribuito, e questa risultante agisce attraverso il centro geometrico o baricentro di quest'area.

## Slide 7
Una forza di volume si sviluppa quando un corpo esercita una forza su un altro corpo senza contatto fisico diretto tra i corpi. Gli esempi includono gli effetti causati dalla gravitazione terrestre o dal suo campo elettromagnetico. Sebbene queste forze influiscano su tutte le particelle che compongono il corpo, sono normalmente rappresentate da un'unica forza concentrata che agisce sul corpo. Nel caso della gravitazione, questa forza è chiamata peso W del corpo e agisce nel il centro di gravità del corpo.